## Slide 1
PRODUIT LIVRE MONTE
PRODUIT LIVRE
3,50 x 5,00 m
Auvent double pente en section 120 x 120 mm
Réf. AM 3550 ST
- Produit fabriqué en FRANCE
-Poteaux livrés avec platine métallique à fixer au sol dur.
-Assemblage avec tenon et mortaise et tourillons. Usinages sur centre en commande numérique.
A installer sur dalle béton
DIMENSIONS
Dimensions ext. au sol : 3 000 x 3 620 mm Surface brute au sol : 10,86 m² Hauteur passage 2 200 mm Hauteur totale 3 078 mm Débords de toit : 250 / 0 mm à l’égout(chevron) et 690 mm en pignon (panne) Dimensions couverture toit : 3 500 x 5 000 mm Surface projetée au sol: 17,5 m²
Structure : 2 poteaux en épicéa du nord contrecollé, traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, raboté 4 faces et chanfreiné. Humidité max.: 15 %. Section 120 x 120 mm. 1 panne en bois de charpente (épicéa ou sapin massif), séché, raboté et traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, classe de résistance C24 assemblés avec liens en bois. Section 80 x 160 mm. Bois certifié PEFC. 1 poutre muraillère en bois de charpente (épicéa ou sapin massif), séché, raboté et traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, classe de résistance C24. Section 95 x 45 mm. Bois certifié PEFC. 2 sablières transversales en bois de charpente (épicéa ou sapin massif), séché, raboté et traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, classe de résistance C24 avec sabots métalliques côté mur. Section 95 x 45 mm. Bois certifié PEFC. Poteaux livrés avec platine métallique à fixer au sol dur. System de fixation contre le mur non-fourni. Chevrons : Bois de charpente en épicéa / sapin massif, séché, raboté et traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, classe de résistance C24 ; section 95 x 45 mm. Couverture : Chevrons recouverts par volige en planches rabotées avec rainure languette en sapin massif épaisseur 15 mm. Bardeau verrier monovoile en paquets de 3 m² conforme à la norme NF EN 544 ; couleurs rouge, brun, vert. Garantie : 10 ans. Décorations façades et latérale en bois massif. COLIS Dimension du colis (LxPxH) 400 x 120 x 50 cm Poids du colis 500 kg
3,19 m
3,5 m
5,00 m
CONSEILS DE MISE EN SERVICE
PLUS PRODUIT