## Slide 1
PRODUIT LIVRE MONTE
PRODUIT LIVRE
Auvent monopente ( pente 12° ) en section 120 x 120 mm
AV 3350 STL
- Produit fabriqué en FRANCE
-Poteaux livrés avec platine métallique à fixer au sol dur.
-Assemblage avec tenon et mortaise et tourillons. Usinages sur centre en commande numérique.
DIMENSIONS
Dimensions ext. au sol : 3 000 x 3 620 mm Surface brute au sol : 10,86 m² Hauteur passage 2 105 mm (avec platines métalliques) Hauteur totale 3 097 mm (avec platines métalliques) Débords de toit : 250 / 0 mm à l’égout (chevron) et 690 mm en pignon (panne) Dimensions couverture toit : 3 250 x 5 000 mm Surface projetée au sol: 16,25 m²
Structure : 4 poteaux en épicéa du nord contrecollé, traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, raboté 4 faces et chanfreiné. Humidité max.: 15 %. Section 120 x 120 mm. Bois certifié PEFC. 2 pannes en bois de charpente (épicéa ou sapin massif), séché, raboté et traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, classe de résistance C24 assemblés avec liens en bois. Section 80 x 160 mm. Bois certifié PEFC. 2 pignons avec entrait en bois de charpente (épicéa ou sapin massif), séché, raboté et traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, classe de résistance C24. Section 95 x 45 mm. Bois certifié PEFC. Poteaux livrés avec platine métallique à fixer au sol dur. Chevrons : Bois de charpente en épicéa / sapin massif, séché, raboté et traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, classe de résistance C24 ; section 120 x 45 mm.
3,19 m
3,25 m
5,00 m
CONSEILS DE MISE EN SERVICE
PLUS PRODUIT